| Kód | Model | Filtrační plocha (m2) | Přípoje ventilu | Maximální průtok | Písek (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9011607 SMG1050C	0,86	2,5” / 75 mm	        717 l/m    43,0 m3/h       1200

| Model | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |

SMG1050 	1047	 1157	 1686	1000	1050	1000

Parametry produktu

Filtr Gelcoat SMG pro komerční použití

Pro bazény s částečným komerčním provozem / komerční horkovodní lázně

9011605 SMG1050	0,86	3,0” / 90 mm        717 l/m     43,0 m3/h     1200

Rozměry výrobku:

SMG1050C	 687	784	 1686 	1000 	1050	 1000

SMG1200       1040         1150          1724                1000          1200           1000

c

Sběrné trubice

Filtr SMG s montáží ze strany pro komerční použití je dodáván včetně těchto příslušenství:

- šesticestný víceportový ventil

- standardní přípojky

- tlakoměr

- PVC a ABS sběrné trubice

- sestava potrubí

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

SÍDLO: Flat A-D, 20/F., Kai Bo 22, 22 Wing Kin Road,

Kwai Chung, HongKong

TEL. +852 2832 9880

www.emauxgroup.com

Model: SMG1050C

Dodavatel:

www.emauxgroup.com

Filtry Gelcoat

KOMBINACE KVALITY A ELEGANCE

Pro domácí bazény a bazény s komerčním využitím

vodní technologie

ZNAČKOVÁ KOLEKCE

VEŠKERÉ ÚDAJE SE MOHOU MĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

© 2021 EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

VÁŠ ŠPIČKOVÝ DODAVATEL

Technické informace:

9011606 SMG1200	 1,13	3,0” / 90 mm        942 l/m     56,5 m3/h     1600

Vybavení pro bazény a lázně

| Kód | Model | Filtrační plocha (m2) | Přípoje ventilu | Maximální průtok | Písek (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88015504 | TMG500 | 0,20 | 1,5” / 50 mm | 167 l/m | 10,0 m3/h | 88 |
| 88015505 | TMG650 | 0,33 | 1,5” / 50 mm | 275 l/m | 16,5 m3/h | 158 |
| 88015506 TMG650(B) | 0,33 | 2,0” / 63 mm | 275 l/m | 16,5 m3/h | 158 |
| 88015563 | TMG750 | 0,44 | 2,0” / 63 mm | 366 l/m | 22,0 m3/h | 260 |

| Model | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMG500 | 886 | 750 | 693 | 286 | 390 | 500 |
| TMG650 | 998 | 862 | 805 | 318 | 500 | 650 |
| TMG650(B) | 1034 | 887 | 821 | 251 | 500 | 650 |
| TMG750 | 1159 | 1029 | 945 | 393 | 500 | 750 |
| TMG900 | 1294 | 1163 | 1080 | 450 | 780 | 900 |

| Kód | Model | Filtrační plocha (m2) | Přípoje ventilu | Maximální průtok | Písek (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88014004 | SMG500 | 0,20 | 1,5” / 50 mm | 167 l/m | 10,0 m3/h | 100 |
| 88014005 | SMG650 | 0,33 | 1,5” / 50 mm | 275 l/m | 16,5 m3/h | 150 |
| 88014063 | SMG750 | 0,44 | 2,0” / 63 mm | 369 l/m | 22,1 m3/h | 250 |

88014064     SMG900         0,64	 2,0” / 63mm      531 l/m    31,8 m3/h	  375

| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |

Parametry produktu

Materiál nádrže

Filtr Gelcoat TMG a SMG

USILUJEME O DOKONALOST

Výhody

Maximální provozní tlak

36 psi / 2,5 baru

Maximální teplota

43 °C (109 °F)

Filtry Emaux Gelcoat vyrábějí kvalifikovaní pracovníci a zkušení technici v moderních výrobních provozech.

Každý výrobek podléhá 100 % kontrole v každé fázi výroby a přísné zkoušce hydrostatickým tlakem. Aby mohly výrobky dosahovat těch nejlepších provozních parametrů, bylo provedeno 20 000 zkušebních cyklů ke stanovení specifikací filtrů.

- Nekorozivní sklolaminátová nádrž s hladkým povrchem gelcoat

- Může být vyrobena v různých barvách pro výběr vzhledu

- SMG: Zakřivené spojovací koleno ventilu pro snížení ztráty výtlaku

- SMG: Průhledné víko poskytuje pohled na filtrační média a odvzdušňovací ventil umožňuje vypouštění zachyceného vzduchu

Doporučená frakce média

Model: SMG650

Model: SMG500

Technické informace

Rozměry výrobku

Model:

TMG750

Model:

TMG650

88015564       TMG900         0,64	2,0” / 63 mm      533 l/m    32,0 m3/h	  422

SMG500	424	487	845	360	516	390	180

SMG650	472	535	943	380	666	500	180

SMG750	517	603	1015	440	770	500	220

SMG900	583	669	1165	480	920	780	220

Filtry řady TMG a SMG – parametry výrobku

Filtry řady TMG a SMG – parametry výrobku

Filtr TMG s montáží seshora je dodáván včetně těchto příslušenství:

- šesticestný upínaný/šroubovaný multiportový ventil

(1,5”MPV07, 2”MPV08, 2”MPV02)

- standardní přípojky

- tlakoměr

- sběrný systém ABS

Model:

TMG500

Filtr TMG s montáží ze strany je dodáván včetně těchto příslušenství:

- 6-ti cestný víceportový ventil

(1,5”MPV03,2”MPV04)

- standardní přípojky

- tlakoměr

- sběrný systém ABS

- sestava potrubí

Sklolaminát s povrchem Gelcoat

Technické informace

0,5–0,8 mm

Rozměry výrobku